## Slide 1: 智能交互一体机介绍
秘密
2016年5月22日
1年
2016年8月23日

## Slide 2: Content
产品介绍
软件功能
硬件操作
搭配方案
Notes: 控标重点

## Slide 3: 1.1一体机产品介绍
一体机尺寸多样：55、65、70、75、84、98
84寸
70寸
65寸
55寸
75寸
98寸
Notes: 幼儿园可推荐用小尺寸65寸
小学中学可推荐用65/70/84寸
98寸多用于阶梯教室或其他场景展示使用

## Slide 4: 1.2 产品实物图
十点红外触控边框
防眩光钢化玻璃
2*15w音响
7个前置物理按键
便携式前置接口
可拆边角
全尺寸进口显示屏

## Slide 5: 1.3 OPS产品介绍
OPS插拔式电脑，配置灵活多样；
接口多样，全部USB接口支持3.0高速传输。
本机OPS配置：CPU:INTEL I7处理器 主频：3.4GHZ 内存：4GB 硬盘：500G
Notes: 一体机本身自带android系统，OPS提供windows操作系统，实现教学的双系统切换功能

## Slide 6: 1.4 全尺寸原装进口A规面板
色彩还原度高、低辐射、低功耗、寿命长、无闪屏等优点。
Notes: 低辐射；
低功耗；
无闪屏；
长寿命；

## Slide 7: 1.5 无故障运行时间
权威机构检测，无故障运行时间大于100000小时
{MTBF认证}
衡量系统稳定性的重要指标

## Slide 8: 1.6 节能环保
达到1级能耗标准，
比2级能耗节能30%以上

## Slide 9: Content
产品介绍
软件功能
硬件操作
搭配方案
Notes: 控标重点

## Slide 10: 2.1面板控制键
前置按键
Notes: 1.
红外接收器和电源指示灯
2.
多功能电源键
3.
安卓主界面
4.
返回键
5.
声音-
6.
声音+
7.
OSD菜单
8.
锁屏/解屏
9.SWITCH
电源总开关
（“I”端为开，“O”端为关）

## Slide 11: 2.2 前置接口
Notes: 1.HDMI
HDMI输入接口
2.PC USB3.0
Windows下USB3.0接口
3.PC USB3.0
Windows下USB3.0接口
4. Android USB
安卓系统下USB
5. TOUCH-USB
红外框USB
6.AUDIO IN
音频输入接口
7.AUDIO OUT
音频输出接口
8.
光感传感器

## Slide 12: 2.3 中控菜单
智能调取中控菜单。
一键切换信号源。
摁键或手势切换出中控菜单。点击【通道】，选中某一信号源后，左侧预览窗口显示如下等待画面

## Slide 13: 2.4 显示界面
【图像模式】可选择标准、明亮、柔和、用户等多种模式
选择【用户】模式时，可手动调节对比度、亮度、锐度以及饱和度的数值大小；
点击【色温】可选择标准、冷色以及暖色三种模式；
点击【缩放模式】可选择默认、16:9、4：3等多种缩放模式。

## Slide 14: 2.5 声音界面
点击【声音模式】可选择标准、影院、音乐、用户等多种模式，
选择【用户】模式时，可手动调节低音、高音、以及平衡值的大小。
具备单独听功能配合教学情景。

## Slide 15: 2.6 智能光感
可手动调节背光值大小；
开启【背光自动调整】，屏幕自动根据环境亮度调节背光值大小

## Slide 16: 2.7 其他界面
当信号源为VGA时，可手动调节相位、时钟、水平位移以及垂直位移；
开启【自动调整】，智能交互一体机可根据信号源画面自动调整以上参数。
开启【状态栏】，智能交互一体机屏幕左上角显示当前设备温度、CPU使用率以及内存使用率。

## Slide 17: Content
产品介绍
软件功能
硬件操作
搭配方案
Notes: 控标重点

## Slide 18: 3.1 配套软件齐全
智慧教学软件
多屏互动软件
集中控制系统软件
任意通道批注软件
Notes: 软件有丰富的功能

## Slide 19: 3.2 智慧教学 软件
简称电子白板软件，结合一体机,组成一个交互式的协作会议或教学环境，配备的电子笔可代替鼠标和粉笔，完成书写、绘图、直接操控电脑等功能；
Notes: 白板软件需要使用激活码才能完成产品的激活，投入正常使用，如果没有激活码，软件也有30次的试用机会，但是在试用期间是不能实现多点触控书写的，只能实现单点触控书写

## Slide 20: 3.3 智慧教学软件界面
翻页按钮
工具栏
互动工具条
Notes: 软件界面简单，提供中文图标界面，师生使用一目了然，不易出现误操作。
除了常规的手写，擦除等功能之外呢，海康电子白板具备的软件功能优势有如下几点：
1、遮幕功能，可以调用遮幕遮蔽白板，支持在遮幕上书写批注
2、透视功能，支持不少于10层的透视，逐层展示和凸显
2、魔术笔功能，实现通过书写笔迹识别聚光灯、拉幕、放大镜等功能

## Slide 21: 3.4 多屏互动 软件
Notes: 多屏互动软件就是老师手上有一个手机、PAD之类的移动终端设备，设备与大屏通过这个软件互相连接。
实现交互一体机与手持终端屏幕同步显示；
实时获取一体机画面、设备控制等信息；
支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图等功能；
支持课件演示、拍照上传、资料上传等功能；
实现触控板关闭或切换服务器窗口；
实现远程键盘输入；
聚光灯、音量调节、一键黑屏和关机等操作；

## Slide 22: 3.5 集控终端控制 软件
提供一个统一管理校园设备的平台工具，可监控校园设备运行状态；
分组管理：建立分组、修改分组、删除分组、分组与用户关联；
信息查看：受控端软件具备本地管理功能，完成硬件信息查询、本机信息设置等功能；
远程状态监控：可对局域网内所有智能交互一体机的使用状态进行实时监控，包括开关机状态、锁定状态、音量、信息发布内容等多种监控选项；
受控端监控告警：受监控的一体机若出现CPU温度、内存占用等异常时告警；
定时操作控制、定时列表控制；
文字信息发布、远程文件传输、报表统计。
Notes: (演示集控软件）

## Slide 23
手势调出：
在屏幕任意区域两点触屏长按，出现如下悬浮按钮，该按钮可拖至屏幕任意区域。
3.6 任意通道批注 软件

## Slide 24
点击将展开悬浮按钮，显示常用功能，包含退出、主屏、截图、批注以及返回。
3.7 任意通道批注 软件

## Slide 25: 3.8 任意通道批注 软件
安卓辅助触摸Android Assistive Touch。
支持在多种通道环境下，进行批注、截图、返回等操作。
Android Assistive Touch的图标 。
点击Android Assistive Touch图标，展开方式有三种：
当在最左侧时为 ；当在最右侧时 ；当在中间位置时为 。
点击标注得到的图标为 ，可以选择标注笔的颜色和粗细，进行擦除、截图等操作。
Notes: 安卓系统下暂时没有发布电子白板软件，为了实现批注功能，我们用assistive touch多通道批注软件代替。
但是在安卓界面下，能实现网页、音视频文件、office文件的浏览批注，并能实现诸如计算器、日历等小工具

## Slide 26: Content
产品介绍
软件功能
硬件操作
搭配方案
Notes: 控标重点

## Slide 27: 4.1 智慧教室扩展
新款支持录播交互一体化方案；
新款产品具有前置摄像头，可采集教室学生画面，后续可扩展智能分析等应用；
产品线广，后续能提供信息发布、远程视频教学、智慧校园等整体解决方案；

## Slide 28: 4.2 录播主机产品介绍
最小化录播主机系统；
Notes: 可插拔式录播主机，实现常态化录播功能。
只有70寸新产品支持录播功能，其他不支持

## Slide 29: 可信赖的伙伴——海康威视
2010年5月上市，目前市值1300亿。
国内35家分公司，上百个区县办事处，海外20家子公司，5大研发基地
拥有8000多人研发团队，3000多人售后服务团队
各区域根据自己区域情况添加优势
2010世博会
2009国庆大阅兵
2008奥运会
2012十八大
……
伦敦地铁

## Slide 30: 严格的品质管理
  原材料检验IQC；
  产线质量检验ME；
  成品检验FQC；
  全方位的产品检测；
Notes: 完善的质量管理体系，严格的管控体系。
原材料检验（IQC）、产线质量检验（ME）、成品检验（FQC）。多个环节的质量管控，确保产品的最终品质。
严格执行48小时工厂老化。

## Slide 31: 规范的生产线
桐庐产线无尘车间规模化生产；

## Slide 32
售后保障——三级售后体系